CentroPlus (Drvo)
CentroPlus 25 / Čelični toplovodni kotao CentroPlus ima dva odvojena ložišta u zajedničkoj kotlovskoj vodi. Lijevo ložište koriste se za loženje krutim ili tekućim gotivom, a desno za loženje peletima ili tekućim gorivom. / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 205 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1560
CentroPlus 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 240 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 160/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1260
CentroPlus 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 225 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 180/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1260
CentroPlus 25 / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 170 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1260 / peleti
CentroPlus 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 160 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 160/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1260
CentroPlus 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 180 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 180/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1260
CentroPlus 25 / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 115 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1260
CentroPlus 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 135 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 160/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1260
CentroPlus 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 178 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 180/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1260

Centroplus B(Drvo)
CentroPlus- B 25 / Posebnost kotlova CentroPlus – B jest ugrađeni inox bojler potrošne tople vode. / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 205 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1560
CentroPlus- B 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 240 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 160/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1560
CentroPlus- B 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 225 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 180/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1560

Peleti
CentroPlus- B 25 / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 170 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1560
CentroPlus- B 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 160 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 160/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1560
CentroPlus- B 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 180 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 180/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1560
CentroPlus- B 25 / Osnovni tehnički: / Snaga: 25 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 115 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x915x1560
CentroPlus- B 35 / Osnovni tehnički: / Snaga: 35 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 135 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1070x1015x1560
CentroPlus- B 50 / Osnovni tehnički: / Snaga: 50 kW / Izlazna temp. dim. plinova kod nazivne snage: 178 °C / Elekronapajanje: 230 V/ 50 Hz / Max. radna temp.: 90 °C / Max. radni tlak: 2.5 bar / Promjer/visina dimnjače: 150/955 mm / Polazni/povratni vod: 5/4“ R / Sigurnosni vod: 3/4“ R / Dimenzije kotla: DxŠxV – 1140x1145x1560

Dodatna oprema Centroplus
Kruto gorivo bez akumulac. spremnika CAS: / ručni 4-putni miš ventil / za PTV kod CentroPlus-B – sigurnosni ventil(6 bar) / ekspanzijska posuda / nepovratni ventil / zatvoreni sistem grijanja: / termički ventil / termički izmjenjivač / sigurnosno-odzračna grupa(2,5 bar) / ekspanzijska posuda / otvoreni sistem grijanja: / otvorena ekspanzijska posuda
Kruto gorivo sa akumulac. spremnikom CAS: / akumulacijski spremnik CAS / 3putni termostatski ventil / za PTV kod CentroPlus-B – sigurnosni ventil(6 bar) / ekspanzijska posuda / nepovratni ventil / zatvoreni sistem grijanja: / termički ventil / termički izmjenjivač / sigurnosno-odzračna grupa(2,5 bar) / ekspanzijska posuda / otvoreni sistem grijanja: / otvorena ekspanzijska posuda